## Slide 1: 仕組みの超概要
超概要フローは以下の通り
■超概要フロー
5分に1回動く
気温・湿度・照度のセンサー値を取る
センサー値をデータベースに記録する
ページ作成
計測・記録
集計・記録
データ
バックアップ
ページアップ
1時間 or 1日 or 1カ月に一回動く
データベースのデータを集計する
集計結果をデータベースに記録する
3時間に1回動く
データベースの集計結果を抽出する
ホームページ公開用のWEBページを作る
3時間に1回動く
ホームページ公開用のWEBページをクラウドサービス（AWS）にアップする
1日に1回動く
データベースのバックアップデータを取る
バックアップデータをクラウドサービス（AWS）にアップする

## Slide 2: システムの構成
外に設置したWio Nodeに自宅のラズパイが接続して記録
電源
8W
ソーラーパネル
50ah
ディープサイクル
バッテリー
ハードウエア
wio node
ソフト(ミドル)ウエア
Raspbian OS
※OS
Python
※PGM言語
■構成の概要
Grove
光センサ
Grobe
温湿度センサ
外
(センサ)
自宅
Maria DB
※ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
Raspberry Pi
4B
PHP
※PGM言語
Amazon S3
※格納先

## Slide 3: 外センサーの構成例
Wio Node
光センサ
気温湿度センサ
外のセンサの電源は電気柵で利用する12v電源を流用
12v電源から5v電源に変換のうえWioNodeにmicroUSB経由で給電
WioNodeの消費電力は60(mA/h) * 5(v)を想定
1日の消費電力は 60(mA/h) * 5(v) * 24(h) = 7.2(w/d)
電気柵の消費電力と併せ、8(w/h)のソーラーパネルを採用した
バッテリー
ソーラーパネル
Wio Node

## Slide 4: 機能概要とフロー
センサ値記録と表示、その他機能の3つの機能群で構成
【センサ値取得・記録】
■繰り返し頻度
5分/1回
WioNode
接続・値取得
センサ値
記録
【センサ値集計・記録】
■繰り返し頻度
時間単位：1時間/1回
日単位 ：1日/1回
月単位 ：1日/1回
センサ値
集計・記録
センサ値記録関連機能群
センサ値表示関連機能群
【センサ値表示】
■繰り返し頻度
なし
アクセスできるのはラズパイと同じNW内のみ
集計後センサ値を表示
【センサ値画面HTMLアップロード】
■繰り返し頻度
3時間ごと
S3にアップロードしたHTMLはインターネットで閲覧可能
センサ値表示機能呼び出し結果をファイル出力
AmazonS3へ
アップロード
HTML
HTML

## Slide 5: 機能概要とフロー
センサ値記録と表示、その他機能の3つの機能群で構成
その他機能群
【データベースバックアップアップロード】
■繰り返し頻度
1日/1回
データベースのバックアップデータを出力
AmazonS3へ
アップロード
DMP
DMP